# Руководство по применению

# органосиликатной композиции ОС 51-03

Настоящее руководство составлено на основании ТУ 2312-002-24362535-2016 на органосиликатную композицию ОС 51-03 . Руководство содержит информацию об области применения органосиликатной композиции ОС 51-03, технические характеристики материала и  покрытий на его основе.

В руководстве приведены рекомендации по нанесению композиции, правила безопасной работы с ней.

1 Описание, назначение и область применения

1.1 Органосиликатная композиция ОС 51-03 представляет собой суспензию пигментов, силикатных наполнителей и целевых добавок в среде  кремнийорганических  лаков.

1.2 Органосиликатная композиция ОС 51-03 выпускается и поставляется в комплекте с отвердителем ТБТ (тетробутоксититан). На 50 кг органосиликатной композиции ОС 51-03 необходимо 0,1 кг ТБТ.

1.3 Органосиликатная композиция ОС 51-03 предназначена для защиты термоэлектродных проводов микротермопар, тепловыделяющих элементов и другого оборудования, сооружений и конструкций; для антикоррозионной защиты металлических и других поверхностей, металлоконструкций, продуктопроводов и для наружной изоляции теплопроводов и паропроводов.

2 Технические характеристики  органосиликатной

композиции ОС 51-03

По физико-химическим показателям органосиликатная композиция ОС 51-03 должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-002-24362535-2016 |
| --- | --- |
| Внешний вид эмали | После высыхания эмаль должна образовывать полуматовую или матовую однородную без кратеров, пор и морщин поверхность |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)˚С, с, не менее | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50±5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С, ч, не более | 4,0 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 100 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее: - при горячем отверждении - при холодном отверждении | 25 25 |
| Термостойкость пленки при температуре (300±2)˚С, ч, не менее | 3 |
| Удельное объемное сопротивление покрытия при температуре 20˚С, Ом/см, не менее | 1· 10 14 |
| Электрическая прочность покрытия, кВ/мм, не менее | 100 |

3 Правила приемки

3.1 Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86 и ГОСТ 15.309-98.

3.2 Приёмосдаточные испытания проводят по показателям 1-11 таблицы 1.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проверяют каждую партию до получения удовлетворительных результатов подряд не менее, чем на трёх партиях.

При получении повторного отрицательного результата периодические испытания переводят в приёмо-сдаточные до получения удовлетворительных результатов испытаний.

4 Методы испытаний

4.1 Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.

Масса средней пробы должна быть не менее 1000 г. Среднюю пробу делят на две равные части. Одну часть пробы используют для проведения испытания, другую часть хранят в течение гарантийного срока хранения на случай арбитражного испытания.

4.2  Подготовка к испытанию.

4.2.1 Перед   испытанием   органосиликатную  композицию тщательно перемешивают,   затем   определяют условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ,  степень перетира, укрывистость пленки. Для определения остальных показателей в композицию, разбавленную до вязкости 20-22с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5) °C, вводится отвердитель в количестве 0,2-0,3% к массе композиции. Рассчитанное количество отвердителя растворяют в толуоле в соотношении по объему отвердитель : толуол = 1:20.  Композиция с введенным отвердителем  пригодна для работы в течение 48 часов. Готовую органосиликатную композицию разбавляют ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76 или сольвентом по ГОСТ 10214-78 до рабочей вязкости 16-17с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С и наносят на пластинки методом налива или краскораспылителем.

При нанесении методом налива пластинку с равномерно налитой органосиликатной композицией ставят под углом 45°, выдерживают в течение 1 мин для стекания избытка лакокрасочного материала и сушат в горизонтальном положении.

При нанесении краскораспылителем факел органосиликатной композиции направляют перпендикулярно подложке, производя перекрестное нанесение путем перемещения краскораспылителя вдоль и поперек поверхности.

4.2.2	Подготовку пластинок для испытания осуществляют по ГОСТ
8832-76, раздел 3.

Внешний вид и цвет покрытия,  время высыхания, прочность покрытия при ударе, адгезию, термостойкость покрытия, стойкость покрытия к изменению температуры определяют на пластинках из стального проката марок 08кп и 08пс по ГОСТ 16523-97 или из проката тонколистового холоднокатаного по ГОСТ 9045-93 размером 70х150 мм  и толщиной 0,5-1,0 мм.

Удельное электрическое сопротивление и электрическую прочность покрытия определяют на пластинках из нержавеющей стали толщиной 0,8-2,0 мм по ГОСТ 5582-75 размером 100х100 мм.

Укрывистость высушенного покрытия определяют на стеклянных пластинках размером 90х120 мм из стекла листового марки М3 толщиной до (2,0±0,2) мм по ГОСТ 111-90.

4.2.3 Для определения внешнего вида и цвета покрытия,  времени
высыхания органосиликатные  композиции наносят в один слой и сушат при температуре (20±2) °С в течение   времени, указанного в таблице 1.

4.2.4 При определении термостойкости, стойкости покрытия к изменению температуры, прочности покрытия при ударе органосиликатную композицию наносят в один слой и сушат в течение 48 часов при температуре (20±2)°С.

4.2.5 При определении электрической прочности, удельного электрического сопротивления органосиликатную композицию наносят в два-три слоя (общая толщина пленки 60-80 мкм) и сушат в течение 48 часов при температуре (20±2)°С.

4.2.6 Толщина высушенного однослойного покрытия должна быть 18-23 мкм. Толщину высушенного покрытия определяют микрометром типа МР-25 по ГОСТ 4381-87 или другими микрометрами и приборами для измерения толщины покрытия с погрешностью измерения ±3 мкм в соответствии с ГОСТ Р 51694-2000.

4.3 Внешний  вид и  цвет высушенного  покрытия  органосиликатной
композиции определяют визуально при рассеянном естественном дневном
свете или искусственном дневном освещении по ГОСТ 29319-92.

При разногласиях за окончательный принимают результат определения цвета при рассеянном дневном свете.

4.4 Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72.
            Пробу массой (2,0±0,2) г взвешивают на весах с классом точности III по ГОСТ 24104-2001, помещают в сушильный шкаф при температуре (130±2)°С, первое взвешивание проводят через 1 ч, последующие взвешивания - через  30 мин до достижения постоянной массы. Сушильный шкаф должен обеспечивать нагрев до температуры 200°С, погрешность поддержания заданной температуры  ±2 °С.

Допускается проводить испытания под инфракрасной лампой при температуре (150±2)°С, при этом первое взвешивание проводят через 30 минут выдержки под лампой, последующие - через 15 минут до достижения постоянной массы.

При разногласиях в оценке за окончательный принимают результат определения массовой доли нелетучих веществ в сушильном шкафу.

4.5 Определение термостойкости покрытия.

Подготовленные по 4.2 пластинки с органосиликатной композицией помещают в холодную муфельную печь, нагревают до температуры, указанной в п. 9 таблицы 1, и выдерживают при данной температуре в течение 3 часов.

Затем пластинки вынимают, охлаждают на воздухе до комнатной температуры и осматривают невооруженным глазом при дневном или искусственном рассеянном свете. Покрытие не должно иметь трещин, пузырей. Допускается незначительное изменение цвета

5 Подготовка поверхности под окраску

5.1 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел. Обезжиривание производится ветошью, смоченной сольвентом, ксилолом, ацетоном или другими ароматическими растворителями. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

5.2 Очистка от ржавчины, окалины, остатков старой краски производится ручным или механическим способом до St. 3 или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени  SA2-SA2,5 по международному стандарту ИСО 8501-1:1988. Такая очистка дает требуемую термостойкость и адгезию.

5.3 В случае если ранее нанесенное покрытие прочное, без коррозионных повреждений и процент его разрушения менее 20, необходимо использовать частичную обработку (в местах отсутствия покрытия, захватывая прилегающие к ним участки на 15-20 см по периметру) по п. 5.2., вся остальная поверхность должна быть, подготовлена по п.5.1.

5.4 В случае если старое (ранее нанесенное) покрытие имеет толщину более 50 мкм или оно разрушилось более чем на 20% перед окраской такое покрытие должно быть удалено полностью и подготовка поверхности производится по п. 5.2.

6 Подготовка поверхности и  композиции.

6.1. Поверхности деталей, подлежащих окраске, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 0.3 мм), острых пиков по сварным швам, сварочных брызг.

6.2. На поверхности не должно быть остатков флюса и формовочных смесей, окалины, ржавчины, жировых и механических загрязнений. Подготовку изделия перед окрашиванием производить по схеме № 3 таблицы 4 ГОСТ 9.402-80 (обезжиривание растворителем, механическая обработка, обдув сжатым воздухом). Механическая очистка поверхности от окислов производится до степени Sa 2 ½ или St 3 по ИСО 8501-1:1988 или в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 9.402-80 до второй степени, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои. Воздух, используемый для обеспыливания, не должен содержать масла и воды.

6.3. После обеспыливания поверхность обезжиривают толуолом, ксилолом. Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, чем через 24 часа при работе внутри помещения.

6.4. Обезжиривание поверхности по заключению руководителя работ допускается не производить.

6.5.   Не допускается нанесение композиции на влажную поверхность.

6.6. Применение композиции не требует предварительного грунтования поверхности металла.

6.7. Органосиликатные композиция перед применением перемешивается мешалкой вертикального типа не менее 10 минут в таре завода-изготовителя до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей.

6.8 При необходимости разбавления композиции до рабочей вязкости производится добавление толуола с последующим перемешиванием.

Количество вводимого растворителя не должно превышать 15% от общего объема.

6.9. Покрытия из композиции ОС 51-03 применяются в качестве покрытий холодного и горячего отверждения.

6.10. Перед применением в полуфабрикат композиции необходимо добавить отвердитель ТБТ в количестве 0,2 % от массы полуфабриката копозиции.

ТБТ предварительно разбавляют нефтяным растворителем (толуол, ксилол, ортоксилол, сольвент) в соотношение 1:20. Разбавленный ТБТ добавляют непосредственно перед использованием эмали.

Приготовленная композиция должна быть использована в течение 24 ч с момента смешения.

7 Окрашивание

7.1 Подготовленная к нанесению композиция может наноситься краскораспылителем, валиком, кистью. При пульверизации рекомендуемая вязкость 17-18 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, диаметр сопла краскораспылителя должен быть 1,8-2,5 мм. Расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 200-300 мм, в зависимости от давления воздуха и диаметра сопла.

7.2 Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от –30 до +30˚С.

Металлические поверхности окрашиваются в два перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями 4 ч при температуре (20±2)°С. В зависимости от температуры окружающего воздуха, время окончательной сушки при температуре (20±2) °С - 24 ч.

7.3 Теоретический расход композиции на 1-слойное покрытие  толщиной 18-23 мкм составляет 80-110 г/м2.

8 Порядок контроля и приемки покрытия

Контроль качества включает в себя:

8.1 Контрольные испытания качества эмали на соответствие их сертификату качества.

8.2 Контроль за подготовкой поверхности перед окраской.

8.3 Контроль за нанесением требуемого количества слоев и режимов сушки.

8.4 Контроль качества нанесенного покрытия по внешнему виду, толщине покрытия.

8.5 Толщину покрытия контролируют приборами для немагнитных подложек (толщинометры МТ-41), или микрометром МК 25 ГОСТ 4381.

9 Требования безопасности

9.1 При организации и выполнении окрасочных работ необходимо руководствоваться ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования техники безопасности.

9.2 При выполнении работ по очистке поверхностей металла, бетона или асбоцемента и окрашиванию, необходимо надевать защитные очки, рукавицы, фартук. Работы с электро-, пневмоинструментами проводятся в соответствии с требованиями и инструкциями по ТБ.

9.3 Токсичность и пожароопасность эмали определяется входящими в ее состав растворителями. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты: спецодежду, респираторы, защитные очки, перчатки. Запрещается курение, применение открытого огня и инструмента, который может вызвать искрообразование.

9.4 Все работы в помещениях, связанные с приготовлением и применением кремнийорганических эмалей, проводятся при постоянно работающей вентиляции.

9.5 По окончании окрасочных работ все остатки лакокрасочных материалов сливают в закрытую тару. Непригодные к использованию лакокрасочные материалы, отходы, загрязненную ветошь следует собрать в специальные несгораемые емкости, вывести и уничтожить в специально отведенных местах.

10 Утилизация  отходов

Пустые  банки    и    высохшие   остатки композиции выносят в места сбора бытового мусора.

11 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

12 Условия хранения

Органосиликатные композиции хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей.